# Sustitución de equipos obsoletos F4.S

El convertidor F4.S ya no se fabrica. El equipo equivalente de la misma gama es el siguiente:

| Referencia equipo obsoleto | Referencias equipos nuevos | Descripción equipos nuevos |
| --- | --- | --- |
| 05.F4.S0C-1220 | 07.F4.C1D-1280 07.U4.00D-B606 | Convertidor 0,75 Kw, 230 V monof. con filtro (es más grande que el obsoleto) |
| 05.F4.S2C-1220 | 07.F4.C3D-1280 07.U4.00D-B606 | Convertidor 0,75 Kw, 230 V monof. con filtro (es más grande que el obsoleto) |
| 07.F4.S0C-1220 | 07.F4.C1D-1280 07.U4.00D-B606 | Convertidor 0,75 Kw, 230 V monof. con filtro (es más grande que el obsoleto) |
| 07.F4.S0C-M220 | 07.F4.C1D-1280 07.U4.00D-B606 | Convertidor 0,75 Kw, 230 V monof. con filtro (es más grande que el obsoleto) |
| 07.F4.S2C-1220 | 07.F4.C1D-1280 07.U4.00D-B606 | Convertidor 0,75 Kw, 230 V monof. con filtro (es más grande que el obsoleto) |
| 07.F4.S1D-3420 | 07.F4.C1D-3420 | Convertidor 0,75 Kw, 400 V |
| 09.F4.S1D-1220 | 09.F4.C1D-1220 07.U4.00D-B606 | Convertidor 1,5 Kw, 230 V monof. |
| 09.F4.S1D-3420 | 09.F4.C1D-3420 | Convertidor 1,5 Kw, 400 V |
| 09.F4.S8D-3420 | 09.F4.C1D-3420 10.U4.00D-BM06 | Convertidor 1,5 Kw, 400 V Filtro baja corriente de fugas |
| 10.F4.S1D-1220 | 10.F4.C1D-1280 | Convertidor 2,2 Kw, 230 V monof. |
| 10.F4.S1D-3420 | 10.F4.C1D-3460 | Convertidor 2,2 Kw, 400 V |
| 10.F4.S3D-3440 | 10.F4.C3D-3460 | Convertidor 2,2 Kw, 400 V con filtro |
| 12.F4.S1D-3420 | 12.F4.C1D-3420 | Convertidor 4 Kw, 400 V |
| 12.F4.S3D-M420 | 12.F4.C3D-3420 | Convertidor 4 Kw, 400 V con filtro |
| 13.F4.S1E-3220 | 13.F4.C1E-3220 | Convertidor 5,5 Kw, 230 V trif. |
| 13.F4.S1D-3410 | 13.F4.C1D-3410 | Convertidor 5,5 Kw, 400 V |
| 13.F4.S1D-4005 | NO EXISTE | Dirgirse al fabricante de la máquina |
| 13.F4.S1E-3480 | 13.F4.C1E-3480 | Convertidor 5,5 Kw, 400 V |
| 14.F4.S1E-3440 | 14.F4.C1E-3440 | Convertidor 7,5 Kw, 400 V |
| 15.F4.S1E-3420 | En stock | El que lo venda, por favor, que avise. |

La parametrización del equipo antiguo sigue siendo válida para el equipo nuevo, sin embargo, se ha de tener en cuenta que la conexión de la regleta cambia de la siguiente manera:

TERMINALES	F4S	F4C

1	1

2	2

3	3

4	4

5	5

6	13

7	16

8	17

9	18

10	15

11	14

12	11

13	10

14	19

Si el cliente exige el cambio al F5, se procederá según se indica más abajo. Sin embargo, esta opción no es aconsejable debido al coste de la transformación de los parámetros.

# Cambio de equipos F4.S a  equipos F5.C

Antes de nada hay que preguntar al cliente si el equipo está conectado a algún bus de comunicación (Profibus, Din, CANopen, Interbus o sercos). Si la respuesta es no, se elabora una oferta con las tres posiciones indicadas más abajo. En caso contrario hay que ponerse en contacto directamente con el departamento técnico.

POS. 1

| Referencia F4.S | Referencia F5.C | Descripción de ambos equipos |
| --- | --- | --- |
| 05.F4.S0C-1220 | 05.F5.B0A-690A | Convertidor 0,37 Kw, 230 V monof. |
| 05.F4.S2C-1220 | 05.F5.B3A-090A | Convertidor 0,37 Kw, 230 V monof. con filt. |
| 05.F4.S0C-M220 | 07.F5.B1B-2B0A | Convertidor 0,75 kW, 230 V trif. |
| 07.F4.S0C-1220 | 07.F5.B0A-6A0A | Convertidor 0,75 Kw, 230 V monof. |
| 09.F4.S1D-4003 | 09.F5.G1D-3A0A | Convertidor 1,5 Kw, 400 V |
| 09.F4.S1D-5003 | 09.F5.G1D-2B0A* | Convertidor 1,5 kW, 230 V monof. |
| 12.F4.S1D-4003 | 12.F5.G1D-3A0A | Convertidor 4 Kw, 400 V |

*hay equivalente de entrega inmediata (consultar PM)

POS. 2

| Referencia | Descripción |
| --- | --- |
| 00.F5.060-2000 | Panel con comunicación RS232 |

POS. 3

| Referencia | Descripción | € Neto |
| --- | --- | --- |
| PROGRAMACIÓN A F5 | Conversión de parámetros (nº BaaN 95002004) | 60,00 |

INSTRUCCIONES:

- Si el cliente tiene posibilidad de descargar los parámetros del convertidor antiguo, puede mandarlos con antelación por e-mail para ir haciendo la conversión, así como el diagrama de conexionado del convertidor. Este e-mail se reenviará a E. Tamarit con la explicación pertinente. La transformación se realizará en 2-3 días.

- Si el cliente no tiene esta posibilidad deberá enviar el equipo con el diagrama de conexionado del convertidor a ELION. Téngase en cuenta el tiempo para hacer la conversión a la hora de confirmar el plazo de entrega al cliente.

- En cualquier caso se debe adjuntar al equipo el diagrama de conexionado del convertidor.

- En ambos casos recibirá el equipo nuevo parametrizado correctamente.